## Slide 1: 四边测光逻辑：五区划分与亮度统计
01 五区划分：面积不等于权重
02 从原始分析帧得到决策指标
上
面积 22.75%
权重 15%
下
面积 22.75%
权重 15%
左
面积22.75%
权重15%
右
面积22.75%
权重15%
中心
面积9%
权重40%
示意图宽:高 = 9:16
中心面积
0.3W × 0.3H = 9%WH
上区面积
(W + 0.3W) × 0.35H ÷ 2
= 22.75%WH
其余三边同面积。
面积占比与权重保持不变。
分区互不重叠；随传感器方向旋转标签。
① 每区先统计，再计算截尾均值 Mi
采样间隔 ≥500 ms，网格最多 64 × 48 = 3072 点。
读取 SDR YUV 的 Y 平面；每区剔除最暗、最亮各
floor(5% × 该区点数) 个点，再求剩余点的平均值。
② 综合亮度 G：固定权重的几何平均
G = exp[0.4 ln(max(M中, 1))
+ 0.15 Σ四边 ln(max(Mi, 1))]
不再乘区域面积，减弱单个极亮天空区域的支配。
③ P20 / P99：从未截尾的采样直方图取值
P20：中心第 20 百分位亮度，用于中心暗部保护。
P99：全图采样的第 99 百分位亮度，用于回升余量判断。
④ H：大范围高亮风险，不是真实饱和判定
每区 qi = Y ≥ 235 的点数 / 该区总点数（不截尾）。
H 成立：0.4q中 + 0.15Σ四边qi ≥ 35%，
或五区中至少三区各有 qi ≥ 25%。
读数是 0～255 的图像亮度编码值，不是 lux、RAW 饱和率或 HLG 物理亮度。
中心只按位置划定，不识别旗杆；面积比例为连续几何值，实际采样点数存在取整差异。
Notes: 【第一页讲解与代码核对】 范围：当前逆光平衡 BACKLIGHT_BALANCE 的五区采集统计，非 Camera2 中心 AE 区域开关。按提交 fb348fb 核对。 1. 归一化坐标 u=(x+0.5)/W,v=(y+0.5)/H。dx=u-0.5,dy=v-0.5。 |dx|<=0.15 且 |dy|<=0.15 归中心；否则 |dx|>|dy| 按 dx 的符号归左/右，否则按 dy 归上/下。相等的对角边界归上/下，不重复计数。随后按 SENSOR_ORIENTATION 0/90/180/270 度置换标签。中心面积0.3×0.3=9%，每边(1+0.3)×0.35/2=22.75%。依赖项目锁定竖屏后摄，不包含 UI 平移、纯 UI 放大或运动补偿，不能直接推广到任意显示坐标。 2. 统计发生在 YUV 分析流中，不转换 RGB、不修改图像、不占用模型工作线程。最多 min(W,64)×min(H,48) 个网格中心点，尊重 ByteBuffer.position、rowStride、pixelStride。相机回调最短间隔500ms，UI策略轮询500ms，不保证严格等周期。 3. 每区直方图两端各去 floor(N_i/20) 个样本，按剩余样本求均值 Mi。高亮占比、P20、P99仍用未截尾采样，不可混用。 4. G为固定区域权重的几何平均，先把Mi限制为至少1；全黑时G=1，并非0。权重中心0.4、四边各0.15，不再乘面积。减弱单个亮区域影响不意味着识别天空。 5. P20取中心亮度从暗到亮排序后第ceil(0.20N)个值，P99取全图第ceil(0.99N)个值。中心100点时P20是第20个，不是最暗20点的平均值。任一区无采样则五区统计无效，不驱动曝光。 6. qi=该区Y>=235的数量/该区总数，H=加权高亮占比>=0.35 或至少3区qi>=0.25。SDR有限范围接近白端，全范围约92%；不能由此断言RAW饱和或传感器过曝。 源文件（项目 feature/camera/domain/backlightbalance）： RegionalMetering.kt、HighlightStatistics.kt。
示意图外框宽180 pt、高320 pt，宽:高=9:16；中心宽54 pt、高96 pt，面积比例与测光权重不变。

## Slide 2: 四边测光逻辑：EV 决策与保护机制
03 按优先级决策：首条命中即停止
04 小步执行、等待反馈
e = log₂(112 / G)；死区 d = max(0.35, 0.6Δ)
112 是经验目标；e 是编码亮度误差，不是物理 EV。
先更新中心保护：P20 < 64 → 开；P20 ≥ 96 → 关。
64～95 保留原状态（初始为关）。
C = 当前 EV − 用户基线 EV；Δ = 每次调整的 EV。
1
P20 < 40 且 C < 0
增加 Δ：优先恢复暗部。
2
e > d，且（H 成立或回升余量不足）
保持：反差超限 / 保留高光余量。
3
e > d，且未达提亮上限
增加 Δ：分区提亮。
4
（e < −d 或 H 成立），且中心保护关闭
未达降曝下限时降低 Δ。
5
其他情况
保持：死区、保护或边界限制。
步幅与累计范围
Δ 目标约 1/3 EV，按硬件步进向上取整：
步进 1/3 → Δ=1/3；0.1 → 0.4；0.5 → 0.5。
相对用户基线：−2/3～+1 EV 内，
按硬件步进向内取整，再受相机范围限制。
到边界截断，最后一次可能小于 Δ。
不是每帧都调整
连续 3 条新统计要求同方向才调一次。
调后等待 1.5 s，再重新累计；反向或
保持会重计，重复样本不累计。
注意：这里是 3 条，不是自动 HDR 的 4 条。
负补偿回升的额外门槛
余量不足：C < 0 且 P99 ≥ T。
T = floor(16 + 219 / 2^Δ − 8)
Δ=1/3 时 T=181；第 1 条暗部恢复优先。
只请求整幅 EV，不分别设置 ISO / 快门
相机 AE 决定实际 ISO / 快门；不是分区独立曝光。
仅在「逆光平衡」有效时运行；点击测光、手动快门、校准、参数面板、后台及测量等流程会暂停。
统计无效或超过 1.5 s 未更新时撤销自动补偿；显示端局部映射是另一条链路，不能恢复已丢失细节。
Notes: 【第二页讲解与精确边界】 1. s为设备曝光补偿步进，硬件整数档位b=range.indexFor(manualEv)为基线，当前档位k初值b。步幅档数n=max(1,ceil((1/3)/s-0.001))，Δ=n*s。0.001仅处理浮点边界。 下限=max(硬件最小档,b-floor((2/3+0.0001)/s))； 上限=min(硬件最大档,b+floor((1+0.0001)/s))。 例如s=0.1时Δ=0.4，相对上下限为-0.6、+1.0 EV；最后一步按范围截断。s较粗时可能没有负向可用档位。 2. e=ln(112/G)/ln(2)，d=max(0.35,0.6Δ)。仅在无其他保护且未到边界时：e>d要求提亮，e<-d要求降曝。Δ为常见值且d=0.35时，对应G<约87.87与G>约142.75；e等于±d不按亮度误差触发。H仍可触发降曝，因此「接近112必然保持」并不严谨。 3. 先更新中心保护锁存：P20<64为真，P20>=96为假，中间保留；初始false。按页面1→5顺序匹配，首条命中： (a) P20<40且k<b：方向+1，优先于H与P99； (b) e>d且H：0； (c) e>d且k<b且P99>=T：0； (d) e>d且k<上限：+1； (e) (e<-d或H)且无中心保护且k>下限：-1； (f) 其他0。 页面将(b)(c)合并为一行。P20<40分支仍需3条确认与稳定期，并非立即归零；按统一步幅更新，可能跨过手动基线，不能宣称只恢复到基线。 4. T=floor(16+219/2^Δ-8)。Δ=1/3时未取整为181.8184，代码取整后181；不是此前文字口述的约182。它是SDR编码域经验余量，不是精确物理曝光预测。只限制负补偿回升，不限制所有正向提亮；深暗中心优先恢复可绕过该保护。 5. 启动/pause时清空确认并等待1.5s。只计时间戳递增、年龄<=1.5s的有效样本；重复不累计且不直接清空。稳定期内样本不累计。连续3条同方向确认后，k=clamp(k+方向*n,下限,上限)，清计数并再等待1.5s。方向改变时本条作为新方向第1条，保持则清零。不是每1.5s固定改变一次。 6. CameraScreen关闭或切换模式恢复手动EV基线；无效/过期统计撤销已有正负补偿。进入参数面板、校准/后台等有重启/暂停逻辑；测量等业务冻结调整。点击测光及手动快门暂停五区自动EV；手动快门AE_OFF，不能再由EV闭环控制。逆光平衡运行时暂停自动HDR判断，保留HDR状态与偏好；无EV能力或分析流时仅保留显示映射。 7. 最终调用setExposureCompensationEv，实际ISO/快门交给AE，并受厂商策略、帧率、硬件范围限制。读数受ISP色调处理影响，此闭环不是线性传感器控制。显示增强独立于此曝光闭环，不能恢复剪切、噪声淹没的纹理，不能保证模型效果。 源文件： feature/camera/domain/backlightbalance/HighlightExposurePolicy.kt feature/camera/ui/CameraScreen.kt（五区协程） 作者：Codex Agent；2026-09-22；代码版本fb348fb。未修改相机算法，未开启EIS。